|  | Secretaria Municipal de Saúde Diretoria de Vigilância em Saúde Gerência de Vigilância Sanitária e Ambiental |
| --- | --- |

Roteiro para Apresentação de  Projeto Básico de Arquitetura ILPI – Instituições de Longa Permanência para Idosos

| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | Enquadramento legal |
| --- | --- |
| Requerimento |  |
| ART ou RRT |  |
| 2 vias do relatório técnico | RDC 51/11 ANVISA |
| 2 vias do Projeto arquitetônico | Art. 64, 66 e 70 da LCM 239/06, RDC 51/11 e RDC 283/05 |
| Arquivos em PDF – CD ou pen drive |  |
| Documentação de arrecadação municipal –DAM |  |
| RELATÓRIO TÉCNICO |  |
| Apresenta os dados cadastrais do estabelecimento – CNPJ, razão social, endereço e responsável técnico? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta assinatura do autor do projeto e do responsável técnico do estabelecimento – identificados e com número do registro de classe? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta memorial do projeto de arquitetura descrevendo as soluções adotadas no mesmo, inclusive considerações sobre os fluxos internos e externos? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta o resumo descritivo das atividades que serão executadas na edificação da ILPI (proposta social)? Identificar também o grau de dependência que a instituição pretende atender. | RDC 283/05 ANVISA |
| Especificar se está prevista algum tipo de alimentação por sonda. |  |
| Especificar o fluxo de resíduos, especialmente os resíduos de serviços de saúde, se existirem. | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, coleta e destinação de efluentes e águas pluviais? | RDC 283/05 ANVISA |
| A instituição possui serviços terceirizados de alimentação, limpeza ou lavanderia? Se for o caso, devem ser realizados por empresa legalmente habilitada. Esclarecer no relatório. | RDC 283/05 ANVISA |
| Os pisos externos e internos, inclusive de rampas e escadas, são de fácil limpeza e conservação, uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante? | RDC 283/05 ANVISA |
| PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA |  |
| Apresenta planta de situação do terreno em relação entorno urbano? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta planta de locação da edificação no terreno? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta plantas baixas, cortes e fachadas em escala não menores que 1:100? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta todos os acessos: pedestres e veículos com indicação de níveis de referência e inclinação de rampas? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta todas as dimensões – cotas internas e externas, aberturas, etc? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta quadro de áreas? | RDC 283/05 ANVISA |
| Apresenta layout de todos os ambientes? | RDC 283/05 ANVISA |
| O projeto cumpre as normas de acessibilidade conforme NBR 9050/15? | Art. 12 e 17 da lei Municipal 7801/08 |
| Apresenta sanitário para pessoas com deficiência, conforme NBR 9050/15? | Art. 12 e 17 da lei Municipal 7801/08 |
| No caso de reformas e ampliações, apresenta planta com legenda indicando área a ser construída, demolida e existente? | RDC 51/11 ANVISA |

| As pranchas estão numeradas de forma seqüencial, apresentam dados do projetista e responsável legal/técnico, área total e do pavimento e data da conclusão do projeto? | RDC 283/05 ANVISA |
| --- | --- |
| As pranchas apresentam identificação e endereço completo do estabelecimento? | RDC 283/05 ANVISA |
| A Instituição possui rampas para facilitar o acesso e a movimentação dos residentes caso apresente desníveis? | RDC 283/05 ANVISA |
| Devem ser prevista, no mínimo, duas portas de acesso externo, sendo uma exclusivamente de serviço. | RDC 283/05 ANVISA |
| As rampas e escadas foram executadas conforme especificações da NBR 9050/15 e ABNT, observando as exigências de corrimão e sinalização? | RDC 283/05 ANVISA |
| A escada e a rampa de acesso à edificação têm no mínimo, 1,20m de largura? | RDC 283/05 ANVISA |
| Circulações internas: - As circulações principais têm largura mínima de 1,00m e as secundárias possuem largura mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília permanente? - As circulações com largura maior ou igual a 1,50m possuem corrimão dos dois lados? - As circulações com largura menor que 1,50m possuem corrimão em apenas um dos lados? | RDC 283/05 ANVISA |
| - Os elevadores seguem as especificações da NBR 7192/ABNT e NBR 13.994 (caso existam)? | RDC 283/05 ANVISA |
| As portas devem ter um vão livre com largura mínima de 1,10m, com travamento simples sem o uso de trancas ou chaves. | RDC 283/05 ANVISA |
| As janelas e guarda-corpos devem ter peitoris de no mínimo 1,00m. | RDC 283/05 ANVISA |
| AMBIENTES |  |
| 1 – Dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 pessoas, dotados de banheiro. - Os dormitórios de 01 pessoa possuem área mínima de 7,50 m², incluindo área para guarda de roupas e pertences do residente? - Os dormitórios de 02 a 04 pessoas possuem área mínima de 5,50m² por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences dos residentes? - São dotados de luz de vigília e campainha de alarme? - Respeita-se a distância mínima de 0,80m entre duas camas e 0,50m entre a lateral da cama e a parede paralela? | RDC 283/05 ANVISA |

| 2 – Banheiro com área mínima de 3,60 m2, com 1 sanitário,1 lavatório, e 1 chuveiro, não existindo qualquer desnível em forma de degrau para conter a água, nem uso de revestimentos que produzam brilhos e reflexos. | RDC 283/05 ANVISA |
| --- | --- |
| 3 – Áreas para o desenvolvimento das atividades voltadas aos residentes com graus de dependência I, II atendam ao seguinte padrão: - Sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com área mínima de 1,0 m² por pessoa. - Sala de convivência com área mínima de 1,3 m² por pessoa. | RDC 283/05 ANVISA |
| 4 – Sala para atividades de apoio individual e sócio familiar com área mínima de 9,0 m². | RDC 283/05 ANVISA |
| 5 – Banheiros Coletivos, separados por sexo, com no mínimo, um boxe para vaso sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, conforme especificações da NBR9050/ABNT. - As portas dos compartimentos internos dos sanitários coletivos devem ter vãos livres de 0,20m na parte inferior. | RDC 283/05 ANVISA |
| 6 – Banheiro e vestiário para funcionários separados por sexo. - Banheiro com área mínima de 3,6m², contendo um sanitário, um lavatório, um chuveiro para cada 10 funcionários ou fração. - Área de vestiário com área mínima de 0,5 m² por funcionário/turno. | RDC 283/05 ANVISA |
| 7 – Espaço ecumênico e/ou para meditação | RDC 283/05 ANVISA |
| 8 – Sala administrativa/reunião | RDC 283/05 ANVISA |
| 9 – Refeitório com área mínima de 1m² por usuário, acrescido de local para guarda de lanches, de lavatório para higienização das mãos e luz de vigília. | RDC 283/05 ANVISA |
| 10 – Cozinha e despensa. A cozinha deve ter um lavatório exclusivo para higienização das mãos dos manipuladores de alimentos. | RDC 283/05 ANVISA |
| 11 – Lavanderia. | RDC 283/05 ANVISA |
| 12 – Local para guarda de roupas de uso coletivo. | RDC 283/05 ANVISA |
| 13 – Local para depósito de material de limpeza- (DML) com tanque | RDC 283/05 ANVISA |
| 14 – Almoxarifado indiferenciado com área mínima de 10,0m². | RDC 283/05 ANVISA |
| 15–Área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre (solarium com bancos, vegetação e outros). | RDC 283/05 ANVISA |

| RESÍDUOS |  |
| --- | --- |
| O estabelecimento apresenta abrigo para resíduos comuns e recicláveis? | RDC 306/04 ANVISA e LCM 113/03 |
| Os abrigos para resíduos estão de acordo com a legislação e possuem área de acordo com a demanda do estabelecimento? | RDC 306/04 ANVISA e LCM 113/03 |
| Apresenta recuo junto ao alinhamento frontal da propriedade para apresentação dos resíduos comuns para coleta pública? | LCM 113/03 |
| Apresenta depósito para resíduos de serviços de saúde? | RDC 306/04 ANVISA e LCM 113/03 |